## Slide 1: Zapisivanje podataka u digitalnom računalu
Formati zapisa brojeva

## Slide 2: BROJEVNI SUSTAVI
Heksadecimalni | Dekadski | Oktalni | Binarni
n=16 | n=10 | n=8 | n=2
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
2 | 2 | 2 | 10
3 | 3 | 3 | 11
4 | 4 | 4 | 100
5 | 5 | 5 | 101
6 | 6 | 6 | 110
7 | 7 | 7 | 111
8 | 8 | 10 | 1000
9 | 9 | 11 | 1001
A | 10 | 12 | 1010
B | 11 | 13 | 1011
C | 12 | 14 | 1100
D | 13 | 15 | 1101
E | 14 | 16 | 1110
F | 15 | 17 | 1111

## Slide 3
DEC BIN
87:2 =
43:2 =
21:2 =
10:2 =
5:2 =
2:2 =
1:2 =
43
ostatak
21
10
5
2
1
0
1
1
1
0
1
0
1
Provjera:
1·20 = 1
1·21 = 2
1·22 = 4
0·23 = 0
1·24 = 16
0·25 = 0
1·26 = 64
+
= 87
Zad1. Pretvoriti broj 87 iz dekadskog brojevnog sustava u binarni
8710 = 10101112
1010111
6 5 4 3 2 1 0

## Slide 4
Realni broj DEC BIN
5:2 =
2:2 =
1:2 =
0.625·2 =
0.25 · 2 =
0.5 · 2 =
5.62510=
2
ostatak
1
0
1.25
0.5
1.00
101.
1
0
1
1
0
1
Provjera:
1·20 = 1
0·21 = 0
1·22 = 4
1·2-1 = 0.5
0·2-2 = 0
1·2-3 = 0.125
+
= 5.625
Zad2. Pretvoriti broj 5.625 iz dekadskog brojevnog sustava u binarni
1012
/višak
2 1 0 -1 -2 -3
101.101

## Slide 5
Realni broj DEC HEX
250:16 =
15:16 =
0.25 · 16 =
250.2510 =
15
ostatak
0
4.00
FA.
10
15
4
Provjera:
10·160 = 10
15·161 = 240
4·16 -1 = 0.25
+
= 250.25
Zad3. Pretvoriti broj 250.25 iz dekadskog brojevnog sustava u heksadecimalni
416
/višak
A
F
4

## Slide 6
Realni broj HEX BIN
Zad4. Pretvoriti broj 47.FE iz heksadecimalnog brojevnog sustava u binarni
47.FE16 =
1000111.111111102
47.FE
100
0111
1111
.
1110

## Slide 7
HEX OCT
Zad5. Pretvoriti broj 6306 iz heksadecimalnog brojevnog sustava u oktalni
630616 =
614068
6306
0110
0011
0000
0110
HEX BIN OCT
6 1 4 0 6

## Slide 8: ZBRAJANJE I ODUZIMANJE U BINARNOM BROJEVNOM SUSTAVU
ZBRAJANJE U BINARNOM BROJEVNOM SUSTAVU
10001101
1010000
1
+
Primjeri:
0
1
1
1
0
1
1
0
1+1+1 =
1, prijenos 1
1+1 =
0, prijenos 1
1+0 =
1
0+0 =
0
10111001
1111001
0
+
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1+1+1+1 =
0, prijenos 10
1 0
10110
1011
0
+
0
0
1
0
1
1
1
1
1
111

## Slide 9
ZAPIS BROJA S PREDZNAKOM
8 – bitna riječ
28-1 = 255
od 0 do 255
LSB
MSB
Zapis broja bez predznaka:
8 – bitna riječ s predznakom
od -27 do 27-1
tj. od -128 do 127
predznak bit
Zapis broja sa predznakom:
magnituda
Ako je predznak bit =“1“ magnituda u zapisu dvojnog komplementa, npr. 10101111
01010000
01010001
1
+
dvojni komplement
komplement
predznak bit =“0“ označava pozitivan broj (+)
predznak bit =“1“ označava negativan broj (-)

## Slide 10
Pretvorba binarnog broja s predznakom u dekadski broj s predznakom
KORAK1. Odvojiti predznak bit od magnitude; ako je predznak bit = 1 dekadski broj će biti negativan; ako je predznak bit = 0 dekadski broj će biti pozitivan)
KORAK2. a) Ako je predznak bit = 1 napraviti dvojni komplement od magnitude
b) Ako je predznak bit = 0 prijeći na korak3
KORAK3. Pretvoriti binarni broj iz koraka2 u dekadski broj.
KORAK4. Dopisati odgovarajući predznak

## Slide 11
BIN s predznakom DEC s predznakom
Zad11. Pretvoriti 8-bitni binarni broj s predznakom 10000000 u dekadski
Odvojiti predznak bit
10000000
1111111
1
+
10000000
2) Predznak bit = 1 → napraviti dvojni komplement
3) Pretvoriti u dekadski ekvivalent
27 = 12810
-
-
4) Dopisati predznak “-”

## Slide 12
BIN s predznakom DEC s predznakom
Zad12. Pretvoriti 8-bitni binarni broj s predznakom 11111111 u dekadski
11111111
0000000
1
+
0000001
110
-
Odvojiti predznak bit
2) Predznak bit = 1 → napraviti dvojni komplement
3) Pretvoriti u dekadski ekvivalent
4) Dopisati predznak “-”

## Slide 13
00000000
BIN s predznakom DEC s predznakom
Zad11. Pretvoriti 16-bitni binarni broj s predznakom 10000010 u dekadski
Odvojiti predznak bit
10000010
10000010
2) Predznak bit = 0 → prijeći na korak 3
3) Pretvoriti u dekadski ekvivalent
21+27 = 13010
4) Predznak “+”

## Slide 15
Pretvorba dekadskog broja s predznakom u binarni broj s predznakom
KORAK1. Odvojiti predznak dekadskog broja od njegove apsolutne vrijednosti; ako je dekadski broj negativan, predznak bit će biti 1; ako je dekadski broj pozitivan, predznak bit će biti 0
KORAK3. a) Ako je predznak dekadskog broja iz koraka1 “-” napraviti dvojni komplement od dobivenog binarnog broja iz koraka2
b) Ako je predznak “+” prijeći na korak4
KORAK2. Pretvoriti apsolutnu vrijednost dekadskog broja u binarni broj bez predznaka.
KORAK4. Provjeriti predznak bit

## Slide 16
DEC s predznakom BIN s predznakom
Zad14. Pretvoriti dekadski broj –35 u 8-bitni binarni broj s predznakom
35:2 =
17:2 =
8:2 =
4:2 =
2:2 =
1:2 =
17
8
4
2
1
0
1
1
0
0
0
1
1
+
-3510= 110111012
4) Provjeriti predznak bit = 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0
0
Odvojiti predznak
2) Pretvoriti 3510 u binarni
3) Napraviti dvojni komplement

## Slide 17
ODUZIMANJE U BINARNOM BROJEVNOM SUSTAVU
Primjer: Izračunati razlike 8-bitnih binarnih brojeva s predznakom
1001101 - 110000
i 110000 - 1001101
Oduzimanje = zbrajanje sa dvojnim komplementom
1
+
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
-
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
=1
1
+
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
-
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
=
4810
7710
-2910
0
0
0
0
4810
7710
2910