## Slide 1: Mikroprocesor Z80
Z80 PIO (Parallel Input/Output)

## Slide 2: Z80 PIO
Programibilni paralelni ulazno-izlazni međusklop sa dva međusobno neovisna porta (A i B).
Osigurava TTL-kompatibilno sučelje između perifernih uređaja i Z80 CPU.
Prijenos podataka između perifernih uređaja i CPU-a je kontroliran prekidima.
PIO sklop može izazvati prekid CPU-a ukoliko dođe do pojave alarmantnog uvjeta na perifernom uređaju.
Daisy chain logika prioriteta prekida bez dodatne vanjske logike.
Prijenos podataka je upravljan signalima rukovanja.

## Slide 3: PINOUT
PODATKOVNA SABIRNICA
NAPAJANJE I TAKT
KONTROLA PIO SKLOPA
Z80 PIO
20
D1
19
D0
40
D3
1
D2
39
D4
38
D5
3
D6
2
D7
6
B/A
23
INT
5
C/D
4
CE
37
M1
36
IORQ
35
RD
26
+5V
11
GND
25
ф
22
IEO
24
IEI
KONTROLA PREKIDA
15
A0
14
A1
13
A2
12
A3
10
A4
9
A5
8
A6
7
A7
PORT A U/I
18
ARDY
16
ASTB
27
B0
28
B1
29
B2
30
B3
31
B4
32
B5
33
B6
34
B7
21
BRDY
17
BSTB
PORT B U/I

## Slide 4: Načni rada PIO sklopa
Izlazni
  Omogućenje prosljeđivanja podataka poslanih od Z80 na sabirnicu porta. Sadržaj podatkovnog registra mijenja se slanjem nove riječi na port. Stanje podatkovnog registra može se pročitati IN instrukcijom.
Ulazni
  CPU izvodi čitanje sa porta. Perifernom uređaju se signalizira da podaci mogu biti stavljeni u ulazni podatkovni registar.
Dvosmjerni
  Samo port A može biti u ovom načinu rada jer koristi sva 4 signala rukovanja. Signali rukovanja porta A služe za kontrolu izlaza a porta B za kontrolu ulaza.
Bit-upravljački
  Ne koristi signale rukovanja već se konfigurira pomoću dodatne kontrolne riječi koja definira koje nožice porta su ulaz a koje izlaz (1=ulaz, 0=izlaz).

## Slide 5: Registri PIO sklopa
Svaki port ima po 6 registara. Podatkovnim registrima CPU pristupa preko podatkovne adrese a svim kontrolnim registrima preko iste kontrolne adrese.
  Ulazni podatkovni registar
  Izlazni podatkovni registar
  Kontrolni registar za odabir načina rada
  Ulazno-izlazni kontrolni registar za definiranje ulazno-izlazne funkcije pojedinog bita (koristi se u IM 3).
  Registar maske, definira bitove koji mogu pokrenuti prekidni potprogram (koristi se u modu 3).
  Upravljački registar prekida, definira način na koji pojedini bit može pokrenuti interrupt/prekidnu rutinu (koristi se u modu 3).

## Slide 6: Pristupanje portovima
ADRESA
PRISTUP
PIO_ADR
PORT A, podatkovni registar
PIO_ADR+1
PORT A, kontrolni registar
PIO_ADR+2
PORT B, podatkovni registar
PIO_ADR+3
PORT B, kontrolni registar
PIOAD EQU 10H
PIOAC EQU 11H
PIOBD EQU 12H
PIOBC EQU 13H
Ako je adresa PIO sklopa 10H onda su podatkovne i kontrolne adrese portova A i B jednake:

## Slide 7: Programiranje PIO sklopa
Upisivanje željenih vrijednosti u kontrolni registar portova.
V6
V7
V4
V5
V2
V3
0
V1
1. Prekidni vektor – za prekidni način rada 2
2. Način rada
M0
M1
X
X
1
1
1
1
OZNAČAVA DA JE OVO KONTROLNA RIJEČ ODABIRA NAČINA RADA
ODREĐUJU NAČIN RADA
0 0 – mod 0 – izlazni
0 1 – mod 1 – ulazni
1 0 – mod 2 – dvosmjerni (samo port A)
1 1 – mod 3 – bit upravljački
OZNAČAVA DA JE OVO KONTROLNA RIJEČ PREKIDNOG VEKTORA

## Slide 8: Programiranje PIO sklopa
3. U/I registar
IO6
IO7
IO4
IO5
IO2
IO3
IO0
IO1
IOi = 1  ulaz
IOi = 0  izlaz
I3
I4
I1
I2
1
0
1
1
1=SLIJEDEĆA RIJEČ JE MASKA
0=AKTIVNO NISKO STANJE 1=AKTIVNO VISOKO STANJE
0=ILI FUNKCIJA 1=I FUNKCIJA
1=OMOGUĆENJE PREKIDA
4. Kontrola prekida
M6
M7
M4
M5
M2
M3
M0
M1
Mi =1  bit je maskiran, tj. ne može generirati interrupt
5. Maska
OZNAČAVA DA JE OVO KONTROLNA RIJEČ PREKIDA

## Slide 9: Zadatak
Inicijalizirati PIO sklop tako da port A radi kao ulaz a port B kao izlaz. Sa porta A pročitati podatak komplementirati ga te poslati na port B.
IN A,(PIOAD)
CPL
OUT (PIOBD),A
DEFINICIJA ADRESA PORTOVA
PIOAD EQU 10H
PIOBD EQU 11H
PIOAC EQU 12H
PIOBC EQU 13H
INICIJALIZACIJA PORTOVA
ČITANJE PODATAKA, KOMPLEMENTIRANJE I SLANJE NA IZLAZNI PORT B
LD A,01001111B
OUT (PIOAC),A
LD A,00001111B
OUT (PIOBC),A
ORG 0000H
END

## Slide 10: Zadatak
Inicijalizirati PIO sklop tako da port A radi u modu 3. Bitovi 7, 5, 3 i 1 su određeni kao ulaz. Prekidi su omogućeni, a prekidna rutina s interrupt vektorom 11110110B se generira kada bitovi 7 i 6 porta A budu u niskom logičkom stanju.
PIOAD EQU 10H
PIOAC EQU 12H
ORG 0000H
LD A, 11110110B
OUT (PIOAC), A
LD A, 11001111B
OUT (PIOAC), A
LD A, 10101010B
OUT (PIOAC), A
LD A, 11010111B
OUT (PIOAC), A
END
LD A, 11000000B
OUT (PIOAC), A
PREKIDNI VEKTOR
NAČIN RADA
U/I REGISTAR
KONTROLA PREKIDA
MASKA

## Slide 11: Zadatak
Napisati program koji učitava 10 podataka sa porta A PIO sklopa. Program pronalazi najmanji podatak među njima i ispisuje ga na port B.
ORG 0000H
CALL PIO
LD D,A
IN A,(PIOAD)
LOOP:
LD B,9
CALL C,MIN
CP D
IN A,(PIOAD)
DJNZ LOOP
LD C,PIOBD
OUT (C),D
LD D,A RET
MIN:
LD A,01001111B
OUT (PIOAC),A
LD A,00001111B
OUT (PIOBC),A
RET
PIO:

## Slide 12: Zadatak
Napisati program koji učitava broj sa ulaza PIO sklopa. Vrijednost donja 4 bita pomnožiti s vrijednošću gornja 4 bita. Rezultat poslati na izlaz PIO sklopa.
ORG 0000H
CALL PIO
LD B,4
LOOP2: SRL C
DJNZ LOOP2
IN A,(PIOAD) LD D,A LD C,A
LD B,4
LOOP1: SRL D
SLA C
DJNZ LOOP1
PIO: LD A,01001111B
OUT (PIOAC),A
LD A,00001111B
OUT (PIOBC),A
RET
LD A,0
LOOP3: ADD A,C
DEC D
JR NZ,LOOP3
OUT A,(PIOBD)
HALT

## Slide 13: Zadatak
Napisati program koji učitava 3 proizvoljna broja sa ulaza PIO sklopa i sprema ih u memoriju počevši od adrese 1000H. Zatim te brojeve sortirane po rastućem redoslijedu kopirati u memoriju počevši od adrese 1010H.
ORG 0000H
CALL PIO
IN A,(PIOAD)
LD (1000H),A
LD B,A
IN A,(PIOAD)
LD (1001H),A
LD C,A
IN A,(PIOAD)
LD (1002H),A
LD D,A
VECI: LD A,C
CP D
JP C,RSLT
LD C,D
LD D,A
JP SORT
SORT: LD A,B
CP C
JP C, VECI
LD B,C
LD C,A
HALT
RSLT: LD A,B
LD (1010H),A
LD A,C
LD (1011H),A
LD A,D
LD (1012H),A
PIO: LD A,4FH
OUT (PIOAC),A
LD A,0FH
OUT (PIOBC),A
RET