## Slide 1: ARHITEKTURA RAČUNALA I
AUDITORNE VJEŽBE

## Slide 2: Polaganje ispita
Laboratorijske vježbe
  ocjenjivanje tijekom izvođenja vježbi + kolokvij
Auditorne vježbe
  predrok ili redovni ispitni rokovi
Predavanja
  usmeni ispit

## Slide 3: Literatura
S. Ribarić, Arhitektura računala
S. Ribarić, Naprednije arhitekture mikroprocesora
Priručnik za auditorne i laboratorijske vježbe
Bilješke s predavanja i vježbi

## Slide 4: Uvodu Arhitekturu računala

## Slide 5: Arhitektura računala
Izraz je nastao 60-tih godina u tvrtki IBM, upotrebljavao se za opisivanje programskog modela računala serije IBM 360 na razini asemblerskog jezika.
Različite definicije arhitekture računala
  Einslow i Flores – algoritmi osnovnih funkcijskih jedinica.
  Joseph – način uređenja strukture sustava da računalo ostvari povećanje propusnosti, prilagodljivosti, pouzdanosti i raspoloživosti.
  Myers – distribucija funkcija prema zadanim razinama gdje je svaka razina jedna apstraktna predodžba računala.
Dualizam hardvera i softvera briše oštru granicu između hardvera i softvera – sve što je realizirano u hardveru može se realizirati u softveru i obrnuto.
Danas arhitekturu računala definiramo kao izgradnju računalnog sustava koji uključuje sve uređaje koji se spajaju na sustav i sav softver koji se izvodi na sustavu.

## Slide 6: Klasifikacija arhitekture računala
Klasifikacija arhitekture računa s obzirom na način izvršavanja instrukcija te instrukcijski tok i tok podataka
ARHITEKTURA RAČUNALA
ARHITEKTURA UPRAVLJANA TOKOM PODATAKA
ARHITEKTURA UPRAVLJANA ZAHTJEVOM
ARHITEKTURA S UPRAVLJAČKIM TOKOM
PARALELNA ARHITEKTURA
SERIJSKA ARHITEKTURA
SIMD – Single Instruction Stream Multiple Data Stream
MISD – Multiple Instruction Stream Single Data Stream
MIMD – Multiple Instruction Stream Multiple Data Stream
SISD – Single Instruction Stream Single Data Stream (von Neumannovo računalo)
STACK COMPUTER

## Slide 7: Von Neumannovo računalo
Detaljan opis računala opće namjene sa pohranjivanjem programa još 1946. godine dali su Burks, Goldstine i von Neumann.
Sva današnja konvencionalna računala opće namjene su von Neumannova računala.
ALU
Memorijska jedinica
U/I jedinica
Upravljačka jedinica
CPU
PERIFERNI UREĐAJI

## Slide 8: Mikroprocesor Z80
Programski model

## Slide 9: Sažetak
Unutarnja struktura Z80
Opis registara i njihova namjena
Statusne zastavice i njihova namjena
Memorijsko adresno područje
Ulazno / izlazno adresno područje

## Slide 10: Unutarnja arhitektura
ALU
POLJE REGISTARA
INCREMENTER/DECREMENTER
AKUMULATOR
PRIVREMENI REGISTAR
INSTRU-KCIJSKI REGISTAR
DEKODER INSTRUKCIJA
MEĐUSPREMNIK ADRESNE SABIRNICE
16-BITNA ADRESNA SABIRNICA
UNUTARNJA
SABIRNICA
MEĐUSPREMNIK PODATKOVNE SABIRNICE
8-BITNA PODATKOVNA SABIRNICA
KONTROLNA SABIRNICA
VREMENSKA I KONTROLNA JEDINICA
Sadrži operand prije aritmetičke ili logičke operacije i rezultat nakon nje
Sadrži drugi operand za ALU, koji se pribavlja iz memorije ili drugih registara
Sadrži registre opće i posebne namjene
Sadrži adresu podatka kojemu će se pristupiti u memoriji ili U/I. Također uvećava ili umanjuje 16-bitne registre za 1
Sadrži instrukciju koja se trenutno izvršava
Daje osnovne signale kontrole sabirnice

## Slide 11: Programski model Z80
REGISTRI
POSEBNE
NAMJENE
REGISTRI OPĆE NAMJENE
C’
B’
E’
D’
L’
H’
B
C
D
E
H
L
F
A
A
F
OSNOVNI REGISTRI
POMOĆNI REGISTRI
INDEKSNI REGISTRI
SP
POKAZIVAČ STOGA
IX
IY
SADRŽI VIŠI BYTE ADRESE POKAZIVAČA NA PREKIDNU RUTINU
PC
PROGRAMSKO BROJILO
I
REGISTAR PREKIDNOG VEKTORA
R
REGISTAR OSVJEŽAVANJA DINAMIČKE MEMORIJE
DUŽINA 8 BITA
DUŽINA 16 BITA
REGISTARSKI PAROVI BC, DE I HL KORISTE SE ZA ČUVANJE 16-BITNOG PODATKA
KORISTE SE ZA INDEKSIRANO ADRESIRANJE
POKAZIVAČ NA ADRESU POSLJEDNJEG PODATKA NA STOGU
SADRŽI ADRESU SLIJEDEĆE INSTRUKCIJE

## Slide 12
S
Z
H
P/V
N
C
F i F'  STATUSNI REGISTRI (SADRŽAVAJU ZASTAVICE)


Sign flag (Zastavica predznaka)
S = 1 ako je rezultat aritmetičke ili logičke operacije negativan


Zero flag (Zastavica nule)
Z = 1 ako je rezultat aritmetičke ili logičke operacije nula

Half-carry flag (Zastavica polovičnog (pomoćnog) prijenosa)
upotrebljava se u BCD aritmetici

Parity/overflow flag (Zastavica parnosti /preliva )


- Kod aritmetičkih operacija - preliva - Kod kružnog posmaka i logičkih operacija - parnosti
Add/substract flag (Zastavica zbrajanja i oduzimanja)
N= 1 za sve instrukcije oduzimanja N=0 za sve instrukcije zbrajanja
Carry flag (Zastavica prijenosa )




## Slide 13: Memorijsko adresno područje
RESTART
RST 0
RST 1
0008
RST 2
0010
RST 3
0018
RST 4
0020
RST 5
0028
RST 6
0030
RST 7
0038
NMI
0066
0000
FFFF
NEMASKIRANI PREKID
KORISNIČKI RAM
8 BITA
64K LOKACIJA
ADRESE

## Slide 14: Ulazno – izlazno adresno područje
00
FF
8 BITA
256 PORTOVA
ADRESE
Broj porta je adresa porta
U/I područje je izolirano od memorijskog adresnog područja

## Slide 15: Instrukcijski set
Instrukcije prijenosa podataka
  6 tipova prijenosa; reg-reg, neposredno, indeksirano, direktno, ulazno/izlazno, blokovsko
  Ne utječu na izmjenu zastavica
Aritmetičke i logičke instrukcije
  Zbrajanje, oduzimanje, AND, OR, NOT, XOR, posmak, rotacija
  Većina ih utječe na izmjenu zastavica
Instrukcije programske kontrole
  Bezuvjetni i uvjetni skokovi, indirektni skokovi, bezuvjetni i uvjetni pozivi rutina, bezuvjetni i uvjetni povratci iz rutina
  Za ispitivanje uvjeta koriste zastavice

## Slide 16: Vježba
Koliko bitova ima Z80 adresna sabirnica?
  16.
Koja je svrha instrukcijskog registra?
  Sadrži instrukciju koja se trenutno izvršava.
U kojem registru se čuvaju rezultati?
  U akumulatoru.
Koju funkciju ima C zastavica?
  Čuva najznačajniji bit nakon zbrajanja, prijenosni bit nakon oduzimanja ili logičku 0 nakon logičkih operacija.
Koju funkciju ima Z zastavica?
  Indikacija da li je rezultat kojeg daje ALU jednak 0.

## Slide 17: Vježba
Koliko različitih vanjskih ulaznih uređaja može biti spojeno na Z80?
  256.
Koje su glavne skupine instrukcija?
  Instrukcije prijenosa podataka
  Aritmetičke i logičke instrukcije
  Instrukcije programske kontrole
Koji tip instrukcija ne utječe na izmjenu stanja zastavica?
  Instrukcije prijenosa podataka.