## Slide 1: Mikroprocesor Z80
Z80 SIO (Serial Input/Output)

## Slide 2: Z80 SIO
Dvokanalni multifunkcionalni sklop za raznovrsne zahtjeve serijske komunikacije.
TTL kompatibilni ulazi i izlazi.
Serijsko-paralelni i paralelno-serijski konverter.
Podržava asinkrone i sinkrone byte-orijentirane protokole te sinkrone bit-orijentirane protokole.
Generiranje i provjera CRC kodova i integriteta podataka.
Kontrola modema na oba kanala kroz odvojene statusne i upravljačke linije.
Daisy-Chain logika prekidnih prioriteta ne zahtjeva dodatnu vanjsku logiku.

## Slide 3: PINOUT
PODATKOVNA SABIRNICA
NAPAJANJE I TAKT
KONTROLA SIO SKLOPA
Z80 SIO/0
1
D1
40
D0
2
D3
39
D2
38
D4
3
D5
37
D6
4
D7
5
INT
35
CE
8
M1
36
IORQ
32
RD
9
+5V
20
GND
31
ф
33
C/D
6
IEI
KONTROLA PREKIDA
PORT
A
15
TxDA
21
RESET
12
RxDA
13
RxCA
14
TxCA
18
CTSA
17
RTSA
19
DCDA
16
DTRA
KONTROLA MODEMA
11
SYNCA
10
W/RDYA
PORT
B
26
TxDB
28
RxDB
23
CTSB
24
RTSB
22
DCDB
25
DTRB
KONTROLA MODEMA
29
SYNCB
30
W/RDYB
27
RxTxCB
33
B/A

## Slide 4: Interna struktura
Interna struktura uključuje
  Z80 CPU sučelje
  Unutarnja logika upravljanja i prekida
  Dva full-duplex kanala.
Svakom kanalu su pridruženi registri za čitanje i pisanje te upravljačka i statusna logika koja čini sučelje za modeme ili druge vanjske uređaje.
  WR7–WR0 —Registri za pisanje od 0 do 7.
  RR2–RR0— Registri za čitanje od 0 do 2.
Registri za čitanje i pisanje uključuju pet 8-bitnih kontrolnih registara, dva sync-character registra i dva statusna registra.
Prekidni vektor SIO sklopa sprema se u dodatni 8-bit registar (WR 2) kanala B koji se može čitati kroz RR 2 kanala B.

## Slide 5: Programiranje Z80 SIO
Oba kanala imaju kontrolne registre koje prije korištenja serijske komunikacije treba programirati.
Programiranje podrazumijeva slanje niza komandi za:
  inicijalizaciju načina rada
  Konfiguraciju odabranog načina rada
    Primjerice
      Asinkroni način rada  duljina znaka  takt  broj stop bitova  paran ili neparan paritet  prekidni način rada  omogućenje prijemnika ili predajnika
Kontrolni registri se programiraju odvojeno.
Izuzev WR0 programiranje zahtjeva 2 byte-a
  Byte u kojem bitovi (D2-D0) pokazuju na ciljani registar, zapisuje se u WR0.
  Kontrolna riječ koja se zapisuje u ciljani registar na koji pokazuju pokazivački bitovi registra WR0.
WR0 je jedinstven jer se njegovim osnovnim instrukcijama može pristupiti jednim byte-om.
Reset sklopa inicijalizira bitove pokazivače D0-D2 na WR0.
Osnovne instrukcije i kontrola CRC-a je sadržana u prvom byte-u svih registara za pisanje.

## Slide 6: Funkcije registara
Funkcije registara za pisanje
  WR0 – Pokazivač na registre, inicijalizacija CRC-a, inicijalizacija naredbi za različite načine rada.
  WR1 – prekid slanja i primanja, definicija načina prijenosa podataka.
  WR2 – Prekidni vektor (samo kanal B).
  WR3 – Parametri i kontrola primanja.
  WR4 – raznovrsni parametri za slanje i primanje.
  WR5 – Parametri i kontrola slanja.
  WR6 – Sync znak registar ili SDLC (Syncronus Data Link Control) adresno polje
  WR7 – Sync znak registar ili SDLC zastavica
Funkcije registara za čitanje
  RR0 – Status spremnika za slanje i primanje, vanjski status
  RR1 – Status uvjeta specijalnog slanja
  RR2 – Modificirani prekidni vektor (samo kanal B).

## Slide 7: WR0
D6
D7
D4
D5
D2
D3
D0
D1
0 | 0 | 0 | REGISTAR 0
0 | 0 | 1 | REGISTAR 1
0 | 1 | 0 | REGISTAR 2
0 | 1 | 1 | REGISTAR 3
1 | 0 | 0 | REGISTAR 4
1 | 0 | 1 | REGISTAR 5
1 | 1 | 0 | REGISTAR 6
1 | 1 | 1 | REGISTAR 7
0 | 0 | NULL KOD
0 | 1 | RESET Rx CRC PROVJERE
1 | 0 | RESET Tx CRC GENERATORA
1 | 1 | RESET Tx Underrun/EOM DOHVATA
0 | 0 | 0 | NULL KOD
0 | 0 | 1 | POŠALJI ABORT (SDLC)
0 | 1 | 0 | RESET STATUSA PREKIDA
0 | 1 | 1 | RESET KANALA
1 | 0 | 0 | OMOGUĆENJE PREKIDA NA SLIJEDEĆEM Rx ZNAKU
1 | 0 | 1 | RESET TxINT
1 | 1 | 0 | RESET POGREŠKI
1 | 1 | 1 | POVRATAK IZ PREKIDA
POKAZIVAČKI BITOVI
OSNOVNE INSTRUKCIJE
RESET INSTRUKCIJE

## Slide 8: WR1
PREKID NA SVAKI Rx ZNAK (GREŠKA PARITETA NIJE SPECIJALNI UVJET PRIMANJA)
PREKID NA SVAKI Rx ZNAK (GREŠKA PARITETA JE SPECIJALNI UVJET PRIMANJA)
PREKID PRIMANJA SAMO NA PRVI ZNAK
ONEMUGUĆENJE PREKIDA NA PRIMANJE
1
1
0
1
1
0
0
0
PREKIDNI NAČIN
D2=0 koristi se prekidni vektor postavljen u WR2 D2=1 u prekidnom vektoru se donja 3 bita modificiraju na slj. način:
D6
D7
D4
D5
D2
D3
D0
D1
EXT Int Enable D0=1 omogućen vanjski prekid
Tx Int Enable D1=1 omogućenje prekida na prazan Tx spremnik
Status Affect Flag D2=1 Omogućenje statusne modifikacije prekidnog vektora
V3 | V2 | V1 | 
0 | 0 | 0 | CH B Tx spremnik prazan
0 | 0 | 1 | CH B Vanjska/Statusna promjena
0 | 1 | 0 | CH B Dostupan Rx znak
0 | 1 | 1 | CH B Specijalni uvjet primanja
1 | 0 | 0 | CH A Tx spremnik prazan
1 | 0 | 1 | CH A Vanjska/Statusna promjena
1 | 1 | 0 | CH A Dostupan Rx znak
1 | 1 | 1 | CH A Specijalni uvjet primanja
Specijalni uvjet primanja može biti greška pariteta, Rx preljev, greška uokvirenja (framing) te kraj okvira.
Wait/Ready Enable D7=1 omogućenje Wait/Ready funkcije
Wait/Ready on W/T D5=1 na primanje; D5=0 na slanje
Wait/Ready Function D6=0 WAIT FUNKCIJA D6=1 READY FUNKCIJA
Wait/Ready funkcije se mogu koristiti ili kod slanja ili primanja, ali ne istovremeno. Reagiraju na stanja spremnika primanja i slanja.

## Slide 9: WR2
D6
D7
D4
D5
D2
D3
D0
D1
Prekidni vektor koristi se samo za kanal B.
Ukoliko je u registru WR1 D2=0, V7-V0 vraćaju se kako su i zadani. Ukoliko je u registru WR1 D2=1, V3-V1 modificiraju se kako je objašnjeno pri opisu registra WR1.
V0
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
PREKIDNI VEKTOR

## Slide 10: WR3
D6
D7
D4
D5
D2
D3
D0
D1
Rx Enable D0=1 omogućenje primanja
Sync Character Load Inhibit D1=1 sync znak se ne učitava u ulazni spremnik
Address Search Mode (SDLC) D2=1 ne može se dogoditi prekid primanja bez podudaranja adresne poruke i adrese u WR6 registru
Rx CRC Enable D3=1 omogućenje CRC provjere primanja
Enter Hunt Phase D4=1 postavlja procesor u HUNT fazu, automatski se postavlja i D4 u registru RR0
Auto Enable D5=1 DCD i CTS postaju omogućenje primanja i slanja D5=0 DCD i CTS su ulaz za stanja svojih statusnih bitova u RR0
0 | 0 | 5 bita/znak
0 | 1 | 6 bita/znak
1 | 0 | 7 bita/znak
1 | 1 | 8 bita/znak
Kombinacija D7 i D6 određuje broj serijski primljenih bitova koji formiraju 1 znak
WR3 sadrži kontrolne bitove primanja podataka.

## Slide 11: WR4
D6
D7
D4
D5
D2
D3
D0
D1
Parity Enable D0=1 omogućenje provjere pariteta
Parity Even/Odd D1=1 parni paritet D1=0 neparni paritet
WR4 sadrži kontrolne bitove primanja i slanja podataka te se treba konfigurirati prije WR1, WR3, WR5, WR6 i WR7.
Kombinacija D3 i D2 određuje broj stop bitova koji se dodaju na znak pri asinkoronom radu
0 | 0 | Odabir sinkronog načina
0 | 1 | 1 stop bit po znaku
1 | 0 | 1-1/2 stop bita po znaku
1 | 1 | 2 stop bita po znaku
Opcije načina sinkronizacije znakova
0 | 0 | 8-bitni sinkronizacijski znak
0 | 1 | 16-bitni sinkronizacijski znak
1 | 0 | SDLC način sinkronizacije
1 | 1 | Vanjska sinkronizacija
Određivanje množitelja signala takta za dobivanje brzine prijenosa podataka
0 | 0 | x1 takt
0 | 1 | x16 takt
1 | 0 | x32 takt
1 | 1 | x64 takt

## Slide 12: WR5
D6
D7
D4
D5
D2
D3
D0
D1
WR5 sadrži kontrolne bitove slanja podataka.
Tx CRC Enable D0=1 omogućenje CRC-a
RTS (Request To Send) D1=1 RTS pin ide u 0 D1=0 RTS pin ide u 1
SDLC/CRC16 D2=1 odabir CRC16 polinoma (X16 +X15 + X2 + 1) D2=0 odabir SDLC polinoma (X16 +X12 +X5 + 1)
Tx Enable D3=1 OMOGUĆENJE SLANJA
Send Break D4=1 slanje prekida
0 | 0 | 5 ili manje bitova
0 | 1 | 6 bitova
1 | 0 | 7 bitova
1 | 1 | 8 bitova
Broj bitova 1 znaka
DTR (Data Terminal Ready) kontrolni bit za DTR pin D7=1 DTR je aktivan

## Slide 13: WR6
D6
D7
D4
D5
D2
D3
D0
D1
WR6 sadrži
-sinkronizacijski znak slanja u monosinkronom načinu rada
-sinkronizacijski znak slanja u načinu rada vanjske sinkronizacije
-prvi byte sinkronizacijskog znaka u bisnikronom načinu rada
-sekundarno adresno polje u SDLC načinu rada – polje koje se uspoređuje sa SDLC okvirom
SINKRONIZACIJSKI ZNAK SLANJA
SYNC Bit 0
SYNC Bit 1
SYNC Bit 2
SYNC Bit 3
SYNC Bit 4
SYNC Bit 5
SYNC Bit 6
SYNC Bit 7

## Slide 14: WR7
D6
D7
D4
D5
D2
D3
D0
D1
WR6 sadrži
-sinkronizacijski znak primanja u monosinkronom načinu rada
-drugi byte sinkronizacijskog znaka u bisnikronom načinu rada
-znak zastavica (0111 1110) u SDLC načinu rada
SINKRONIZACIJSKI ZNAK PRIMANJA
SYNC Bit 8
SYNC Bit 9
SYNC Bit 10
SYNC Bit 11
SYNC Bit 12
SYNC Bit 13
SYNC Bit 14
SYNC Bit 15

## Slide 15: RR0
D6
D7
D4
D5
D2
D3
D0
D1
Rx char. available D0=1 Rx znak je dostupan
Int pending D1=1 postojanje nekog od prekidnih stanja
Tx Buffer Empty D2=1 Tx spremnik je ispržnjen
DCD (Data Carrier Detect) Stanje DCD pina
SLIJEDEĆI BITOVI SE KORISTE PRI EKSTERNOM PREKIDNOM NAČINU RADA
CTS BIT – prikazuje invertirano stanje CTS (Clear To Send) pina
D6=1 Naznaka da je sinkronizacijski znak poslan (Transmit Underrun) ili da je poslan CRC16 (End of Message)
Break/Abort D7=1 detektirana je break sekvenca (Null Char + Framing Error) D7=0 detektiran je kraj prekidne sekvence D7=1 (SDLC) detektirana je abort sekvenca (7 ili više jedinica)
Sync/Hunt

## Slide 16: RR1
D6
D7
D4
D5
D2
D3
D0
D1
 |  |  | Prethodnog byte-a | Byte-a prije prethodnog
0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 1 | 0 | 4
0 | 1 | 0 | 0 | 5
0 | 1 | 1 | 0 | 6
1 | 0 | 0 | 0 | 7
1 | 0 | 1 | 0 | 8
1 | 1 | 0 | 1 | 8
1 | 1 | 1 | 2 | 8
Residue codes 0, 1 and 2
(SDLC) kada je postavljen End-of-Frame bit, pokazuju veličinu I-polja
All Sent D0=1 (asinkroni) naznaka da su svi znakovi poslani
Parity Error D4=1 naznaka greške pariteta
Receive/Overrun Error D5=1 više od tri pristigla znaka nije pročitano od strane procesora, ako je omogućen Status Affect Vector dogodi se prekid sa specijalnim uvjetom
CRC/Framing Error D6=1 (asinkroni) došlo je do greške uokvirenja
End-of-Frame D6=1 (SDLC) pristigla je ispravna završna zastavica te su CRC Error i Residue codes također ispravni

## Slide 17: RR2
D6
D7
D4
D5
D2
D3
D0
D1
(samo kanal B)
Sadrži prekidni vektor zapisan u WR2 ako Status Affect Vector nije postavljen, a ako je postavljen tada su V3-V1 modificirani prema specijalnom uvjetu prekida najvišeg prioriteta
V0
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
PREKIDNI VEKTOR

## Slide 18: Zadatak
Inicijalizirati SIO sklop na slijedeći način: prekid omogućen od strane Rx, omogućen Rx uz 8 bita po znaku, omogućen Tx uz 8 bita po znaku, brzina 32 puta veća od signala takta. Pročitati podatak sa ulaza i ispisati ga na izlaz.
DEFINICIJA ADRESA PORTOVA
IZBOR WR4 REGISTRA
SLANJE KONTROLNE RIJEČI U WR4 – X32 CLOCK, 1 STOP BIT
ORG 0000H
SIOAD EQU 0020H SIOBD EQU 0021H SIOAC EQU 0022H SIOBC EQU 0023H
IZBOR WR1 REGISTRA
LD A,4
OUT (SIOAC),A
LD A,10000100B
OUT (SIOAC),A
LD A,1
OUT (SIOAC),A
SLANJE KONTROLNE RIJEČI U WR1 – PREKID NA SVAKI RX ZNAK
LD A,00011000B
OUT (SIOAC),A
IZBOR WR3 REGISTRA
SLANJE KONTROLNE RIJEČI U WR3 – Rx OMOGUĆEN, 8 BITA/ZNAKU
LD A,3
OUT (SIOAC),A
LD A,11000001B
OUT (SIOAC),A

## Slide 19: Zadatak
IZBOR WR5 REGISTRA
SLANJE KONTROLNE RIJEČI U WR5 – Tx OMOGUĆEN, 8 BITA/ZNAKU
LD A,5
OUT (SIOAC),A
LD A,01101000B
OUT (SIOAC),A
ČITANJE PODATKA SA ULAZA UZ PROVJERU JE LI PODATAK DOSTUPAN
SIOIN:
IN A,(SIOAC)
BIT 0,A
JR Z, SIOIN
IN A,(SIOAD)
SLANJE PODATKA NA IZLAZ UZ ČEKANJE DA SE PODATAK POKUPI
OUT (SIOAD),A
SIOOUT:
IN A,(SIOAC)
BIT 2,A
JR Z,SIOOUT
END