## Slide 1: Programirljivi sklopovi
Mikroprocesor Z8O
Ivan Aleksi, dipl.ing.el., asistent

## Slide 2: Uvod
Opis rada mikroprocesora
  Von Neumanov model računala
  Načelni princip rada mikroprocesora
  Programski jezik asembler (assembly language)
Mikroprocesor Z8O
  Barleywood Z8O simulator
  Razvojna maketa mikroprocesora Z8O
Mikroprocesor Picoblaze
  PicoBlazeIDE simulator
  Razvojna maketa mikroprocesora PicoBlaze

## Slide 3: ASSEMBLY LANGUAGE
Asembler prevodi riječima pisane naredbe u brojčani zapis.
Svakoj naredbi odgovara jedan broj, tzv. strojni kod.

## Slide 4: ASSEMBLY LANGUAGE

## Slide 5: Programski jezik asembler
Programski jezik asembler (eng. assembly language) predstavlja čovjeku riječima prilagođen skup naredbi.
Asembliranjem se skup naredbi pretvara u opcode strojni jezik (machine language).
  Primjer (naredbe mikroprocesora Z8O)
    naredbe opcode
  LD A, 9  3E 09
  LD A, 8  3E 08

## Slide 6: Programski jezik asembler

## Slide 7: Von Neumanov model računala

## Slide 8: Mikroprocesor Z8O
8-bitni mikroprocesor
Tvrtka Zilog ,1976.g.
TTL naponske razine
“1” := od 2.4 do 5.2V
“0” := od 0.0 do 1.2V
8-bita podatkovnih linija
D0 – D7
16-bita adresnih linija
A0 – A15
Od 1 do 24MHz radni takt
Naredbe se izvršavaju u trajanju od 1 do 20 signala takta

## Slide 9: Električna shema za izvor signala takta CLK

## Slide 10: Električna shema za resetiranje procesora RST

## Slide 11: Izvršavanje naredbe
FETCH
  Dohvat naredbe iz memorije u centralnu procesorsku jedinicu (CPU)
DECODE
  Dekodiranje naredbe u funkciju mikroprocesora (npr. uvećaj za 1 sadržaj određenog registra)
EXECUTE
  Izvršavanje dekodirane naredbe (npr. sadržaj spomenutog registra uveća za 1)

## Slide 12: Dohvat naredbe
FETCH
Dohvat naredbe iz memorije u centralnu procesorsku jedinicu (CPU)
Rad mikroprocesora sličan je proizvodnoj traci

## Slide 13: Dekodiranje naredbe
DECODE
Dekodiranje naredbe u funkciju mikroprocesora

## Slide 14: Izvođenje naredbe
EXECUTE
Izvršavanje dekodiranih naredbi, jednu za drugom
Vrijeme
Naredba
Izvršavanje niza naredbi:

## Slide 15: Mikroprocesor Z8O
Tri osnovna skupa naredbi (primjeri Z80 naredbi)
Podatkovne | Aritmetičko-logičke | Kontrolne
LD A, 5 | ADD A, 6 | HALT
LD C, B | SUB 8 | CALL podprogram
IN A, (10H) | AND B | RET
OUT (10), A | XOR 01001101B | JP podprogram

## Slide 16: Mikroprocesor Z8O